产 品 说 明

产  品:  摆锤冲击试验机

型  号： RE-3025

一、产品概述

摆锤冲击试验机是根据IEC60068-2-75和GB2423.55电子电气产品环境试验第2部分试验方法试验Eh锤击试验要求设计，适用于对家用和类似用途的插头插座及开关等电器附件进行机械强度试验，摆锤冲击试验机一般被垂直固定在实心墙壁上，安装支架座可前后左右调节，冲击角度可调。

二、技术参数

| 冲击锤质量 | 150±1g(0.2)，200±1g(0.5)，500g |
| --- | --- |
| 安装支架质量 | 10±1Kg |
| 支架转动角度 | ±60° |
| 摆轴长度 | 1000±1mm |
| 摆轴材料 | 外径9mm、壁厚0.5mm的钢管 |
| 摆轴质量 | 100±1g |
| 冲击高度 | 56mm、80mm、100mm、140mm、150mm、200mm、250mm、280mm、400mm |