产 品 说 明

产  品:  开关插座寿命试验机

型  号： RE-3012

一、产品概述

开关插座寿命试验机RE-3012是按照GB2099.1、GB17465.1、GB15092.1等标准的要求设计、制造。用于插头插座和开关的寿命试验。开关插座寿命试验机RE-3012配合RLCLB3-60型负载柜，可实现开关和插头插座的带电寿命试验、正常操作和分断容量试验。RE-3012采用气缸做动力，带动装有插头夹具的滑轨总成作往复直线运动，从而完成插头与插座的插入与拔出动作。动作频率与通断时间由可编程控制器和液晶显示屏调节控制。

| 工 位 | 三工位 |
| --- | --- |
| 负载电流 | 单路输出1～60A连续可调；输出超过62A时自动切断输出 |
| 负载电压 | 5～280V连续可调,当输出超过300V时自动切断输出电压 |
| 功率因数 | 0.3～0.999连续可调 |
| 通电、断电循环计数器次数范围 | 1～999,999可预置，到达预置次数时停止电流输出 |
| 电容器容量 | 70 / 140 / 7.3μF |
| 安全保护 | A、过流保护功能：当负载电流超过62A时自动切断输出 b、瞬时短路保护功能：当负载短路时自动切断输出 |
| 功 耗 | 总功耗60kVA，可调电压输出调压器容量为20kVA/每路 |
| 电 源 | 带地线三相四线 AC380V/50Hz 或 AC220V/50Hz |

二、技术规格